INSTRUKCJA POBIERANIA PRÓBEK  KOMPOSTU

opracowana na podstawie PN-R-04006:2000

Definicje:

- próbka pierwotna (indywidualna) – próbka pobrana z partii kompostu w określonym miejscu i czasie

- próbka ogólna (zbiorcza) – próbka otrzymana przez połączenie i dokładne wymieszanie próbek pierwotnych

- próbka laboratoryjna (średnia) – próbka wydzielona z próbki ogólnej, przeznaczona do badań laboratoryjnych

- W zależności od struktury masy kompostu, próbki pierwotne (indywidualne) pobiera się za pomocą świdra glebowego lub za pomocą łopaty.

- Świdrem glebowym pobiera się kompost dobrze rozłożony, stanowiący jednorodną masę lub, gdy struktura taka wynika z właściwości komponentów użytych do kompostowania.

- Liczba miejsc pobieranych próbek pierwotnych uzależniona jest od wielkości partii kompostu

wielkość partii kompostu					liczba miejsc

od 1 t do 5 t							z co najmniej 6 miejsc

od 6 t do 20 t								„         10 miejsc

od 21 t do 50 t								„         20 miejsc

od 51 t do 100 t								„         30 miejsc

- W miejscach wyznaczonych do pobierania próbek wykonywać wiercenie etapami.

- Zrobić określoną liczbę obrotów, aż do zagłębienia części roboczej świdra.

- Ostrożnie wyjąć świder, aby nie osypać kompostu i nie zasypać otworu.

- Wydobytą masę zsypać do przygotowanego, czystego naczynia.

- Ponownie włożyć świder w powstały otwór w celu pobrania kolejnej warstwy, odpowiadającej pod względem grubości i długości roboczej świdra. Czynność powtarzać aż do pobrania kompostu z najniższej warstwy (uważać na zanieczyszczenie próbki podłożem).

- Łopatą pobiera się kompost gorzej rozłożony, stanowiący niejednorodną masę.

- Liczba miejsc pobieranych próbek pierwotnych uzależniona jest od wielkości partii kompostu

wielkość partii kompostu					liczba miejsc

od 1 t do 5 t 							z co najmniej 3 miejsc

od 6 t do 20 t								„         5 miejsc

od 21 t do 50 t								„         10 miejsc

od 51 t do 100 t								„         15 miejsc

- Z miejsca wyznaczonego do pobierania próbek należy zdjąć wierzchnią warstwę kompostu.

- Zrobić wykop na szerokość łopaty i na całą głębokość pryzmy, tak aby ściana gładka była możliwie prosta.

- Wydobyty kompost odrzucić na bok.

- Z gładkiej ściany odciąć około 5 cm warstwę kompostu wzdłuż całej głębokości pryzmy.

- W celu otrzymania próbki ogólnej należy pobrać od kilku do kilkunastu próbek                       pierwotnych w zależności od wielkości partii kompostu, z różnych miejsc na całej głębokości pryzmy do czystego naczynia i wymieszać.

- Próbkę ogólną wsypać na odpowiednio dużą powierzchnię, najlepiej czystą folię i z całego pobranego materiału, po dokładnym wymieszaniu, formować warstwę w kształcie kwadratu o takich wymiarach aby grubość warstwy nie przekraczała 10 cm.

- Pobrać kompost z dwóch przeciwległych stron kwadratu za pomocą deseczek i równomiernie zsypywać do środka kwadratu, aż warstwa kompostu przyjmie kształt podłużnego kopczyka.

- Za pomocą deseczek nabrać kompost z obu krańców kopczyka i równomiernie zsypywać na środek, by utworzyć piramidę.

- Piramidę rozpłaszczyć i ponownie formować warstwę w kształcie kwadratu.

- Kwadrat podzielić wzdłuż przekątnych na cztery trójkąty, z których dwa przeciwległe odrzucić.

- Czynność powtarzać do momentu uzyskania próbki laboratoryjnej wielkości od 0,5 kg do 1 kg.

- Próbkę laboratoryjną umieścić w szczelnym pojemniku lub w woreczku z tworzywa sztucznego.

- Do próbki laboratoryjnej należy dołączyć jej opis według załączonego wzoru formularza.

- Próbki laboratoryjne należy jak najszybciej dostarczyć do laboratorium.

- Próbki należy przechowywać w temperaturze poniżej 10ºC.

Opis próbki laboratoryjnej kompostu

1.	Data pobrania próbki

(dzień, miesiące, rok)

2.	Miejscowość

(wieś, gmina, województwo)

3.	Producent

(imię i nazwisko lub nazwa instytucji)

4.	Obszar gospodarstwa/ha

(ogółem użytków rolnych, grunty orne, użytki zielone, inne trwałe)

5.	Przeciętny poziom nawożenia w gospodarstwie

(mineralne kg NPK*/ha użytków rolnych, organiczne - jaki nawóz, co ile lat, w jakiej dawce t/ha)

6.	Rodzaj kompostu	:	;

(wymienić ważniejsze komponenty używane do kompostowania)

7.	Data założenia kompostu i wielkość pryzmy

(wymiary, masa)

8.	Ważniejsze zabiegi pielęgnacyjne w czasie kompostowania np. przerabianie stosu

9. Krótki opis metod i warunków kompostowania

(np. położenie pryzmy, zabezpieczenie przed wymywaniem składników itp.)

10

(inne dane i uwagi próbobiorcy)

11

(imię i nazwisko próbobiorcy)

* azot, fosfor i potas